## Slide 1: ASM for Arm64
金管家管理部移动开发组 邓永豪

## Slide 2
汇编是什么？
为什么要学习汇编？
前言

## Slide 3: 汇编是什么？
汇编语言是一种低级编程语言
不同于OC、Swift这类高级语言，它直接操作于硬件

## Slide 4: 为什么要学习汇编？
提高的代码调试
提高的逆向能力
让别人觉得你很牛逼，装逼专用

## Slide 5
寄存器
指令集
寻址方式
函数堆栈
汇编学习

## Slide 6: 寄存器
31个能用寄存器（R0 - R30）
PC、SP 和 CPSR

## Slide 8: 通用寄存器
31个通用寄存器，R0 - R30： • 64 位：X0 - X30 • 32 位：W0 - W30

## Slide 9
ARM64 是小端模式，WN 是 XN 的低 32 位

## Slide 10: 通用寄存器的作用
  R0-R7
  用来参数传递给子程序或者从函数中返回值，也可以用来存储中间值，R0 通常用来存函数的返回值
  R8
  间接返回值寄存器，在一些特殊情况下，函数的返回值是通过x8返回的
  R9-R15
  临时存在数据

## Slide 11: 通用寄存器的作用
  R19-R28
  Callee-saved registers
  R29 FP
  保存栈帧地址（栈底指针）
  R30 LR
  程序链接寄存器，保存子程序结束后需要执行的下一条指令（存储函数的返回地址）

## Slide 12: 非通用寄存器
  SP
  保存栈指针
  PC
  程序计数器，俗称PC指针，总是指向即将要执行的下一条指令
  CPSR
  程序状态寄存器(current program status register) ，在用户级编程时用于存储条件码。

## Slide 13
Coding Demo

## Slide 14: 指令集
跳转指令
数据处理指令
加载/存储指令

## Slide 15: 跳转指令
  B 指令
  指令格式: B{条件} 目标地址
  程序遇到一个 B 指令，将立即跳转到给定的目标地址，从那里继续执行。注意存储在跳转指令中的实际值是相对当前 PC 值的一个偏移量，而不是一个绝对地址

## Slide 16: 跳转指令
  BL 指令
  指令格式: BL{条件} 目标地址
  BL 是另一个跳转指令，但跳转之前，会在寄存器 LR 中保存 PC 的当前内容，因此，可以通过将 LR 的内容重新加载到 PC 中，来返回到跳转指令之后的那个指令处执行

## Slide 17: 数据处理指令
  数据处理指令可分为数据传送指令、算术逻辑运算指令和比较指令等
    数据传送指令用于在寄存器和存储器之间进行数据的双向传输
    算术逻辑运算指令完成常用的算术与逻辑的运算，该类指令不但将运算结果保存在目的寄存器中，并更新 CPSR 中的相应条件标志位
    比较指令不保存运算结果，只更新 CPSR 中相应的条件标志位

## Slide 18: 常用数据处理指令
  mov 数据传送指令
    指令格式: mov 目的寄存器，源操作数
    mov指令可完成从另一个寄存器、被移位的寄存器或将一个立即数加载到目的寄存器

## Slide 19: 常用数据处理指令
  cmp 比较指令
    指令格式: cmp{条件} 操作数 1, 操作数 2
    cmp 指令用于把一个寄存器的内容和另一个寄存器的内容或立即数进行比较，同时更新 cpsr 中条件标志位的值。该指令进行一次减法运算，但不存储结果，只更改条件标志位

## Slide 20: 常用数据处理指令
  add 加法指令
    指令格式: add{条件}{S} 目的寄存器，操作数 1，操作数 2
    用于把两个操作数相加，并将结果存放到目的寄存器中。操作数 1 应是一个寄存器，操作数 2 可以是一个寄存器，被移位的寄存器，或一个立即数。

## Slide 21: 常用数据处理指令
  sub 减法指令
    指令格式: sub{条件}{s} 目的寄存器，操作数1，操作数2
    用于把操作数1减去操作数2，并将结果存放到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器，操作数2可以是一个寄存器，被移位的寄存器，或一个立即数

## Slide 22: 常用数据处理指令
  and 逻辑与指令
    指令格式: and{条件}{s} 目的寄存器，操作数 1，操作数 2
    指令用于在两个操作数上进行逻辑与运算，并把结果放置到目的寄存器中。操作数 1 应是一个寄存器，操作数 2 可以是一个寄存器，被移位的寄存器，或一个立即数

## Slide 23: 加载/存储指令
  ARM 微处理器支持加载/存储指令用于在寄存器和存储器之间传送数据，加载指令用于将存储器中的数据传送到寄存器，存储指令则完成相反的操作。常用的加载存储指令如下:
LDR：字数据加载指令
LDRB：字节数据加载指令
LDRH：半字数据加载指令
STR：字数据存储指令
STRB：字节数据存储指令
STRH：半字数据存储指令

## Slide 24: Ldr 指令
  ldr 加载指令
    指令格式: ldr{条件} 目的寄存器，<存储器地址>

## Slide 25: Str 指令
  str 加载指令
    指令格式: str{条件} 目的寄存器，<存储器地址>

## Slide 26: 寻址方式
立即寻址
寄存器寻址
寄存器间接寻址
多寄存器寻址
相对寻址
堆栈寻址

## Slide 31: 函数堆栈
叶子函数
  方法体内没有调用其它函数的
非叶子函数
  方法体内调用了其它函数的函数

## Slide 36
iOS 逆向工程
通过汇编来分析 Crash
……
汇编在 iOS 上应用

## Slide 38: 七夕节快乐~~